建设项目环境影响报告表

（公示本）

项  目  名  称：山西晨辉锻压设备制造有限公司

企业智能化改造、上云服务项目

建设单位(盖章)：山西晨辉锻压设备制造有限公司

编制日期：二零一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况

| 项目名称 | 山西晨辉锻压设备制造有限公司企业智能化改造、上云服务项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西晨辉锻压设备制造有限公司 |
| 法人代表 | 乔温泉 | 联系人 | 李保文 |
| 通讯地址 | 忻州市忻府区云中南路1号 |
| 联系电话 | 13935018551 | 传真 | —— | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市忻府区云中南路1号 |
| 立项审批 部门 | 忻州市忻府区工业和信息化局 | 批准文号 | 忻府工信发【2019】14号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C349其它通用设备制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 26600 | 绿化面积 (平方米) | 6000 |
| 总投资 (万元) | 1600 | 其中：环保投资(万元) | 90 | 环保投资占总投资比例 | 5.6% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 随着国民经济持续发展，我国的装备制造业得到了迅速的发展，锻造行业作为基础工业之一也有了长足的发展，在质量方面有了实质性的进步，主要表现为锻件的大型化、操作机械化、工艺自动化、生产连续化、质量高精度。特别是在大吨位压机的陆续使用，对操作工艺提出了新的更高的要求。 山西晨辉锻压设备制造有限公司，其前身从事锻造操作机、锻造装取料机的设计、制造已有20余年，在2014年扩大生产新建200t锻造操作机及60t无轨锻造机、装取料机生产线项目。现因市场需求，山西晨辉锻压设备制造有限公司需对生产设备及管理系统进行产能提升、智能升级。在原有土地和建筑基础上新增智能加工及配套设备和软件管理及上云服务技术系统，提高大吨位、智能型产品的产出和智能管理能力。 山西晨辉锻压设备制造有限公司企业智能化改造、上云服务项目建设地点位于忻州市忻府区云中南路1号。该公司主要经营经销：工业机器人、锻造机械手、轨道式锻造操作机和取料机、无轨式锻造操作机和取料机。本公司现在的主要工程为新增大型数控设备、智能型技工设备70台/套，以及配套设施；抛砂、抛丸设备，喷、涂漆设备，大型除尘设备；智能生产管理软件和云服务技术系统。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，山西晨辉锻压设备制造有限公司于2019年8月30日正式委托山西晋新科源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，同时在对工程进行初步工程分析、环境影响因子识别筛选及环境敏感目标调查基础上，编制完成了《山西晨辉锻压设备制造有限公司技改项目环境影响报告表》（送审本）。 忻州市生态环境局忻府分局于2019年10月10日组织召开了“山西晨辉锻压设备制造有限公司企业智能化改造、上云服务项目”技术审查会。会后，评价单位根据技术审核意见，对报告表进行了补充修改。现将《山西晨辉锻压设备制造有限公司企业智能化改造、上云服务项目环境影响报告表》（公示本）提交建设单位，报请公示。 二、“三线一单”符合性 1、生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市忻府区云中南路1号，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 3、资源利用上线 本项目为对水、电及原材料消耗较小。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、技改项目概况 1、项目基本情况 1）项目名称 山西晨辉锻压设备制造有限公司智能化改造、上云服务项目 2）建设单位 山西晨辉锻压设备制造有限公司 3）建设性质 技改 4）建设地点 本项目建设地点位于忻州市忻府区云中南路1号，厂区总占地面积26600m2。具体地理位置详见附图1。厂区中心地理坐标为：东经112°44′32.59″，北纬38°22′40.70″。项目西南侧距田村508m，北距南关村1.21km东南距木芝村1.64km，东侧距东曲村2.52km，厂区西侧紧邻云中东路，厂址交通便利，通讯方便，水电供应充足，符合建设该项目的要求。项目周边环境见附图2。 5）主要建设规模 项目年生产操作机50台，取料机30台，碾环机15台，机器人及智能锻造流水线5套。 6）主要建设内容 本项目技改项目选址位于忻州市忻府区云中南路1号，占地面积约26600m2。 本项目利用现有生产厂房、生活办公区以及库房等辅助设施，进行新设备的购置和安装，新增大型数控设备、智能型加工设备70台/（套），以及配套设施；抛砂、抛丸设备、喷、涂漆设备，大型除尘设备；智能生产管理软件和云服务技术系统及设备等。 主要工程内容见下表1： 表1 项目建设内容一览表 类别 名称 主要建设内容及规模 建设 情况 主体工程 设备更新 新增大型数控设备、智能型加工设备70台/（套），以及配套设施；抛砂，抛丸设备，喷、涂漆设备，大型除尘设备；智能生产管理软件和云服务技术系统及设备等。 新建 辅助工程 办公区 办公区占地面积710m2，二层，在厂区的西北侧 利旧 公用工程 供电 项目供电电源引自市政供电管网, 可以满足本项目供电需求 利旧 供水 项目水源利用现有水井 排水 实行雨、污分流制，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 供热 取暖依托原有工程供热设备供热 利旧 噪声 泵类设置基础减震、定期维护，厂区出入口设置警示牌，车辆禁止鸣笛 -- 环保工程 大气环境 焊接烟气 四个焊接点各设一套移动式焊接烟气处理装置处理+22m高排气筒 新建 涂漆废气 采用1套滤尘网+活性炭环保净化处理装置+22m高排气筒 新建 抛丸废气 两台抛丸机各设一套布袋除尘器+22m高排气筒 新建 水环境 生活污水 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 利旧 声环境 噪声治理 设备选型上尽量选用低噪声设备；对噪声较大的设备采取隔音、减振、阻尼等降噪措施；各类泵的进出口安装柔性橡胶接头，泵体做减振处理 新建 固体废物 生活垃圾 厂区内设置垃圾箱，统一收集后送往附近生活垃圾中转站处理 依托 除尘灰 收集后委托当地环卫部门处置 新建 切割废料 统一收集后，暂存于一般固废暂存间，全部外销 依托 废油漆桶 厂区东侧设立20m2危废暂存间（5m×4m×3m），分类收集后暂存，废油漆桶由厂家定期回收，其余定期交由有资质单位处置 新建 漆渣 新建 废活性炭 废机油 生态环境 绿化工程 厂区现有绿化面积6000m 2 利旧 7）项目原辅材料消耗情况见下表2。 表2 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 类别 材料名称 单位 数量 1 原料 Q345板 t/a 1000 2 原料 锻件 t/a 300 3 原料 铸钢 t/a 200 4 原料 标准件 t/a 10 5 辅料 调和漆 t/a 3 6 能源 水 t/a 2160 7 能源 电 万度/a 43.8 8 能源 煤气 万m³/a 20 8）项目主要设备选型 技改项目主要设备清单见表3。 表3 技改项目主要设备清单 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 落地镗床 T6916 1 2 落地镗床 T6922 1 3 落地镗床 T6925 1 4 镗床 T6112 1 5 镗床 T6110 2 6 镗床 T618 3 7 数控加工中心 / 5 8 龙门铣床 2 9 数控铣床 1 10 大立铣床 2 11 万能铣床 2 12 插床 2 13 外元磨床 2 14 平面磨床 2 15 数控车床 5 16 车床 C61250 1 17 车床 C61200 1 18 车床 C61125 2 19 车床 C61110 2 20 车床 C6180 4 21 车床 C630 5 22 车床 C6150 4 23 单臂刨床 1 24 龙门刨床 1 25 牛头刨床 1 26 铝床 5 27 锯床 4 28 压机 2 29 剪板机 2 30 折弯机 2 31 箱炉 3 32 切割机 5 33 㶥机 15 34 行车 5T-100T 30 35 喷砂机 2 36 冲床 2 9）工作制度及劳动定员 生产岗位采用两班制，每班8小时。年工作天数为300天。 项目原人数为60人，拟新增定员60人，总人数为120人。 10）总平面布置 本项目为技改项目，总平面布置依托现有的总平面布置，现生产场地及总平面布置完全可以满足技改项目的要求。总平面布置情况如下： 项目总占地面积为26600m2。根据厂区的实际地形、项目产品方案、加工特点及厂区的位置、风向等进行平面布置，将生产线按照相互联系又独立的原则分区布置，生活区及生产区相对独立。 项目厂区平面布置图附图3。 11）公用工程 给水 项目给水利用现有水井，可以满足项目的用水要求，主要用水为职工生活用水和绿化用水。 本项目生活用水主要为员工日常盥洗用水。参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），员工日常生活用水按照80L/人·日，员工120人计，则本项目生活用水量总计约为9.6m3/d。 排水 本项目仅产生职工生活污水，废水产生量为用水量的80%，为7.68m3/d，经化粪池预处理后排入市政污水管网进入污水处理厂。 本项目各用水单元用水量统计见表4，本项目水平衡图见图1。 表4 项目主要用水单元用水量统计表 序号 分类 用水单位 用水标准 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 备注 1 生活用水 120人 80L/（人·d） 9.6 7.68 -- 合计 9.6 7.68 -- 供电 本项目用电电源引自市政电力管网，设S9800KVA/10KW/0.4KV变压器3台，可以满足项目的用电需求。 采暖 本项目冬季采暖依托原有工程的燃气锅炉进行采暖。 12）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表5。 表5 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 规模 1.1 大型数控设备 套 1 1.2 智能型加工设备 套 70 1.3 抛砂、抛丸设备 套 1 1.4 除尘设备 套 1 二 总占地面积 m2 26600 三 总建筑面积 m2 25401 3.1 生产厂房 m2 19331 3.2 备件库房 m2 710 3.3 检测中心 m2 800 二层 3.4 办公楼 m2 1420 二层 3.5 职工宿舍楼 m2 2130 三层 3.6 职工食堂 m2 500 3.7 活动室 m2 1220 两层 四 工作制度 4.1 年工作日 天 300 4.2 日工作小时数 小时 16 每天两班，每班8h 五 劳动定员 人 120 六 总投资 万元 1600 |

与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 本项目属于技改项目。 工程依托原有采暖措施的污染情况 根据忻府环验函字[2017]001号《关于山西晨辉锻压设备制造有限公司新建200T锻造操作机及60T轨锻造机、装取料机生产线项目竣工环境保护验收意见的函》中，依据忻府区环境保护监测站的监测报告表明：两台燃气锅炉（一用一备）出口监测，颗粒物排放浓度分别在4.39~5.82mg/m³，SO2排放浓度在15.5~18.9mg/m³之间，NOX排放浓度在56.0~70.8mg/m³之间，均满足低于GB13271-2014《锅炉大气污染物综合排放标准》表2中燃气锅炉排放标准限值要求：颗粒物20mg/m³，SO250mg/m3，NOX200mg/m3。厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.73mg/m3，未超过GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物无组织标准限值1.0mg/m3的限值要求。 2、原有工程概况 山西晨辉锻压设备制造有限公司位于忻府区云中南路1号，厂区总占地面积26600m2。原有职工60人，工作制度300天/年，2班生产，每班8小时。 3、原有工程建设内容 原有工程内容主要有生产厂房、生活办公区等。具体工程内容情况详见表6。 表6 原有工程内容一览表 类别 名称 主要建设内容及规模 主体工程 生产厂房 建筑面积为19331m2 备件库房 建筑面积为710平方米（71m×10m） 检测中心 建筑面积为800平方米，（25m×16m×2），二层 辅助工程 办公区 建筑面积为1420平方米（71m×10m×2）二层 职工宿舍楼 建筑面积为2130平方米（71m×10m×3）三层 职工食堂 建筑面积为500平方米（50m×10m） 活动室 建筑面积为1220平方米，二层（61m×10m×2） 公用工程 供电 项目供电电源引自市政供电管网, 可以满足本项目供电需求 供水 项目水源利用现有水井 排水 生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网 供热 燃气锅炉 环保工程 大气环境 焊接烟气 采用移动式焊接烟气处理装置处理 锅炉废气 燃用山西禹王煤炭气化有限公司的煤气，通过8m高排气筒排放 水环境 生活污水 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 声环境 噪声治理 设备选型上尽量选用低噪声设备；厂房封闭隔声，安装基础减振等措施 固体废物 生活垃圾 厂区内设置垃圾箱，每日由环卫部门统一清运 切割废料 统一收集后，对外经销 废机油、废棉纱 建设危废暂存间，分类暂存后定期送往有资质单位处置 生态环境 绿化工程 绿化面积6000平方米 4、原有工程辅材料清单 原有工程原辅材料清单见表7。 表7原辅料清单 序号 原料 数量（t/a） 备注 1 板材 450 太原购买 2 型材 10 太原购买 3 原钢 10 太原购买 4 锻件 12 定襄县购买 5 铸钢件 12 太原和交城购买 6 焊丝 3 本地购买 5、原有工程主要设备 原有工程主要设备见表8。 表8 原有主要设备 序号 主要设备 型号 数量（1） 1 车床 C61100 1 2 车床 C6180 2 3 车床 C6150 1 4 车床 C6140 4 5 立车 1 6 龙门铣 1 7 铣床 2台 8 插床 1台 9 钻床 2台 10 锯床 1台 11 切割机 数控 1台 12 线切割机 1台 13 焊机 2台 14 压力机 6、原有工程工艺流程简述 把外购原料按照买家的订单的型号经过机加工工段加工成合格的组装配件后送往装配车间进行组装成为成品，进入库房待售。 （1）下料工艺流程： 按图纸表述的形状及尺寸要求将圆钢等型材或板材通过锯切、手工气割或自动气割或自动气割下成毛坯。 （2）焊接工艺流程： 按照图纸要求，将板材型材、锻件等毛坯或粗件组焊在一块，实现不同形状、不同结构的焊接件。 （3）机加工件： 按照零件的材质，形状和机构等特点，采用适合的金切设备，按照图纸的要求，将零件进行加工以达到技术要求，大体可分为轴类、盘类、座类、壳体类、结构类等不同类型。 （4）总装工艺： 按照图纸将已加工好的零件装配成部件，然后将各个部件组装成整机，每个步骤都应达到总装技术要求，以实现整机性能。 （5）油漆工艺： 油漆分底漆和表漆两道工序底漆在半成品进入装配车间之前，把所有未加工面涂上底漆，表漆在部件装配后和整机总装后进行。 项目不包括铸造、锻造、热处理工艺。 工艺流程图： 图3 原有工程生产工艺流程及产排污环节图 7、原有工程污染物排放情况 原有工程污染物排放情况见表9。 表9 原有工程污染物排放情况 类型 内容 排 放 源 （编号） 污染物 名称 产生浓度/产生量 治理措施 排放浓度/排放量 浓度 排放量 大气污染物 机加工车间 焊接 烟尘 0.024t/a 采用移动型焊接烟尘处理装置进行净化处理 -- 0.002t/a 燃气锅炉 颗粒物 4.39-5.82mg/m³ 采用一根高8m的排气筒 4.39-5.82mg/m³ 0.0072t/a SO2 15.5.18.9mg/m³ 15.5.18.9mg/m³ 0.024t/a NOx 56.0-70.8mg/m³ 56.0-70.8mg/m³ 0.0852t/a 水污染物 生活废水 SS、COD、BOD5 2.4m³/d 经化粪池处理后，排入市政污水管网 -- -- 固 体 废 物 职工生活 生活垃圾 10.95t/a 环卫部门统一处理 -- -- 机加工车间 切割废料 12 外销处置 -- 废机油 废棉纱 0.3 送往有资质的单位合理处置 -- 噪 声 车床、钻机 噪声 >90dB 加盖厂房、基础减振 -- 70dB 8、原有工程存在问题及整改措施 表10 原有工程存在问题及整改措施汇总表 序号 工序 存在问题 本次扩建后“以新带老”措施 1 设备检修 危废暂存间设立不规范 规范危废暂存间，定期交给有资质的单位处理。 2 切割下料 生产切割废料乱堆乱放 建立规范的固废暂存区，收集后定期交由废旧物质回收部门回收处理。

建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 略。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在区域属环境空气质量二类区。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价引用忻州市环境监测站对忻州市忻府区、机引的空气质量例行监测数据。 表11 忻州市城区2018年度环境空气质量主要污染物例行监测数据 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) SO2(ug/m3) NO2(ug/m3) O3(ug/m3) CO(mg/m3) 年均值 54 104 34 44 166 2.0 标准 35 70 60 40 160 4.0 根据数据显示，忻州市SO2、CO的监测数据均不超标，PM10、PM2.5、O3和NO2的监测数值均超标，空气质量自动站位于本项目北侧4.2公里，现场调查本项目周边空气环境质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地最近的地表水体为牧马河，位于本项目东侧0.8km处，该河为季节性河流，评价区地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目区域地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 经现场勘察，区域声环境质量现状一般。 5、生态环境质量现状 评价区植被主要是道路两旁生活区绿化、美化的花草树木，主要以杨树、柳树、国槐为主，花草、绿篱为辅。动物以啮齿类动物和鸟类为多，如鼠类、草兔、两栖爬行类、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见物种。生态环境一般。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地无珍贵文物和珍稀动植物等环境保护目标，故不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。项目所在地最近的地表水体为牧马河，最近的地下水源地为忻府区南水源地，项目所在地环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标情况一览表 环境要素 名称 方位 距离 （km） 环境功能 大气环境 田村 SE 0.58 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南关村 S 1.21 木芝村 NS 1.64 东曲村 N 2.52 地表水 牧马河 N 0.8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 地下水 南水源地 N 2.94 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 附近 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类和4a类 生态环境 厂区及周边 加强绿化管理，保持生态环境良性循环 保护级别： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准； 地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气 本项目所处区域属于二类环境空气功能区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。颗粒物参照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物中的限值。相关数值见表13。 表13 环境空气质量评价标准 污染物 标准值( μg/Nm3) 年平均 24小时平均 1小时平均 TSP 200 300 — PM10 70 150 — PM2.5 35 70 — SO2 60 150 500 NO2 40 80 地表水 根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域地表水为牧马河，水环境功能为景观娱乐用水保护，水质要求为Ⅳ类，本区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，标准值见表14。 表14 《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准 污染物 pH 硫化物 COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤0.1 ≤30 ≤3 ≤6 污染物 总磷 氟化物 石油类 阴离子表面活性剂 标准值 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L 3、地下水 项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体数据见表15。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 污染物 标准值（III类） 序号 污染物 标准值（III类） 1 pH 6.5-8.5 12 挥发性酚类 ≤0.002 2 总硬度 ≤450 13 氰化物 ≤0.05 3 氨氮 ≤0.5 14 氯化物 ≤250 4 NO3-N ≤20 15 砷 ≤0.01 5 NO2-N ≤1 16 汞 ≤0.001 6 硫酸盐 ≤250 17 铬(六价) ≤0.05 7 氟化物 ≤1.0 18 铅 ≤0.01 8 耗氧量 ≤3.0 19 镉 ≤0.005 9 溶解性总固体 ≤1000 20 铁 ≤0.3 10 菌落总数，（CFU/mL) ≤100 21 锰 ≤0.1 11 总大肠菌群（CFU/100mL) ≤3.0 4、声环境 本项目处于居住、商业、交通混杂区，声环境功能区划为2类声环境功能区。厂区西侧紧邻云中东路，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)，交通干线边界外35m范围内区域划分为4a类声环境功能区，故项目西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目具体数据见表16。 表16 声环境质量标准 dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；挥发性有机物排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》中最高允许排放浓度和企业边界排放限值要求；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉特别排放限值要求。 标准值见表17-19： 表17 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准值（mg/m3） 备注 颗粒物（无组织） 浓度限值 1.0 周界外浓度最高点 粉尘 浓度限值 120 除尘设施排气筒 表18 《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》 单位：mg/m3 环境要素 污染物 最高允许排放浓度 最低去除效率 边界浓度最高点 空气 VOCS 60 70% 2.0 苯 1 - 0.1 甲苯与二甲苯 20 - 0.2 表19 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 标准值（mg/m3） 备注 颗粒物 浓度限值 20 烟囱或烟道 二氧化硫 浓度限值 50 氮氧化物 浓度限值 150 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 2、噪声 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准，标准限值见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 3、固体废物 本项目施工期、运营期产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013 修改单中相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发【2015】25号中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力，燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得污染物排放总量指标。 本工程污染物的申请总量控制指标如下： 烟尘：0.008t/a；粉尘：1.08t/a；SO2：0.024t/a；NOx：0.086t/a。 |

建设项目工程分析

工程工艺流程 把外购原料按照买家的订单的型号经过机加工工段加工成合格的组装配件后送往装配车间进行组装成为成品，进入库房待售。 （一）下料工艺流程： 按图纸表述的形状及尺寸要求将圆钢等型材或板材通过锯切、手工气割或自动气割或自动气割下成毛坯。 （二）焊接工艺流程： 按照图纸要求，将板材型材、锻件等毛坯或粗件组焊在一块，实现不同形状、不同结构的焊接件。 （三）机加工件： 按照零件的材质，形状和机构等特点，采用适合的金切设备，按照图纸的要求，将零件进行加工以达到技术要求，大体可分为轴类、盘类、座类、壳体类、结构类等不同类型。 （四）总装工艺： 按照图纸将已加工好的零件装配成部件，然后将各个部件组装成整机，每个步骤都应达到总装技术要求，以实现整机性能。 （五）油漆工艺： 油漆分底漆和表漆两道工序底漆在半成品进入装配车间之前，把所有未加工面涂上底漆，表漆在部件装配后和整机总装后进行。 智能化安装、调配设备： 将装配好的成品进行智能化安装，调配设备，使设备得以达到出场要求。 主要污染工序及污染物 一、施工期污染影响因素分析 由于本项目生产场地全部是为利旧，所以不存在施工期的环境污染问题，不对其进行环境影响分析。 二、运营期污染影响因素分析 1、废气 （1）焊接生产过程所产生的焊接烟气； （2）抛丸工序产生的粉尘颗粒物； （3）燃气锅炉产生烟气，包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘； （4）涂漆过程中所产生的有机废气。 2、废水 职工生活污水。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为车床、切割机、钻床，噪声源源强为65～90dB(A)。 4、固废 （1）职工生活垃圾； （2）一般固废包括：切割废料、除尘灰； （3）危险废物包括：废油漆桶、漆渣、废活性炭、废机油、废润滑油。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接加工 | 焊接烟气 | 1000mg/m3 | 48t/a | 10mg/m3 | 0.432t/a |
|  | 涂漆车间 | 甲苯 | 10.83mg/m3 | 0.052t/a | 2.06mg/m3 | 0.0099t/a |
|  |  | 二甲苯 | 11.67mg/m3 | 0.056t/a | 2.22mg/m3 | 0.0106t/a |
|  |  | VOCs | 170.83mg/m3 | 0.820t/a | 32.46mg/m3 | 0.1558t/a |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 3000mg/m3 | 72t/a | 30mg/m3 | 0.648t/a |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 15.5-18.9mg/m3 | 0.024 | 15.5-18.9mg/m3 | 0.024t/a |
|  |  | NOx | 56.0-70.8mg/m3 | 0.0852 | 56.0-70.8mg/m3 | 0.0852t/a |
|  |  | 颗粒物 | 4.39-5.82mg/m3 | 0.0072 | 4.39-5.82mg/m3 | 0.0072t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | -- | 2304t/a | -- | -- |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 18t/a | 收集后送附近生活垃圾中转站处理 |
|  | 机加工车间 | 切割废料 | 302t/a | 收集后外售 |
|  |  | 除尘灰 | 118.25t/a | 委托环卫部门处置 |
|  |  | 废油漆桶 | 0.021t/a | 收集后暂存于危废暂存间，由厂家定期回收 |
|  |  | 废漆渣 | 0.04t/a | 收集后存入危废暂存间 ，交由有资质的部门进行处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.58t/a |  |
|  |  | 废机油 废棉纱 | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 车床、钻床、锯床、切割机 | 噪声 | >90dB | 70dB（A） |
| 主要生态影响 本项目为技改项目，厂区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期环境影响及环保措施分析如下： 本项目为技改项目，办公生活区、备件库房等辅助设施及生产厂房均利用厂区现有建筑，主要建设内容为更换及安装新增生产设备，施工期产生的环境影响很小，故不对其进行环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、焊接烟气 项目生产车间共设4个焊接点，各点均配置4个集气罩与一台布袋除尘器，处理焊接烟气，按照生产设计，平均每套运行时间最大为6h/d，处理风量为10000m3/h，根据机加工焊接同类数据，产尘浓度约1000mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，处理后每个焊接点经22m高排气筒排放，共设置4根排气筒。 则焊接烟气粉尘产生量为： 10000m3/h×1000mg/m3×300d×4h×4套=48t/a； 粉尘的有组织排放量为：48t/a×90%×（1-99%）=0.432t/a；排放浓度为10mg/m3。 采取上述措施后焊接烟尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中有组织排放的浓度限值，对环境影响很小。 焊接工序置于封闭车间内，车间内加强通风，抑尘率70%，根据类比资料，无组织排放量为1.44t/a。 2、涂漆车间的有机废气 本项目所制造的设备需要涂漆，故设立涂漆车间，油漆总用量2000kg/a，其中涂漆用量1000kg/a，喷漆用量1000kg/a。类比同类工序调查资料，油漆中VOCs占41.0%，甲苯占2.6%，二甲苯占2.8%；涂装工序中按油漆所有挥发分全部挥发计算，油漆VOCs挥发量为820kg/a，甲苯挥发量为52kg/a；二甲苯挥发量为56kg/a。 本项目中的涂装工序在生产车间内进行。生产车间设1座全封闭涂装车间，根据生态环境部环大气[2019]53号关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知文件“小风量喷涂、晾干废气可采用一次活性炭吸咐工艺处理”的要求，本项目产生的废气量不大，可配备1套滤尘网+活性炭环保处理净化装置，净化后通过1根22m高排气筒排放。类比同类项目，净化装置集气系统收集效率不低于95%，滤尘网+活性炭环保处理净化装置联合净化效率不低于80%。 涂装车间集气净化设备的配套风机风量为4000m³/h。采取以上措施后涂漆间VOCs排放量为155.8kg/a；甲苯挥发量为9.88kg/a；二甲苯挥发量为10.64kg/a。 项目涂装间主要进行涂装工作，每天工作1次，每次作业4小时，年工作时间1200h。拟建项目涂装排气筒污染物产生及排放情况见表21。 表21 涂漆车间排气筒污染物产生及排放情况 污染物产生源 污染物 风量m3/h 产生情况 排放情况 排放方式 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 涂漆间 甲苯 4000 10.83 0.043 2.06 0.0082 涂漆间设1根高22m排气筒排放 二甲苯 11.67 0.047 2.22 0.0089 VOCs 170.83 0.68 32.46 0.13 由上表可知，企业边界大气污染物浓度限值中其他企业限值要求，VOCS满足山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》中最高允许排放浓度和企业边界排放限值要求，可以实现达标排放。 3、抛丸机产生的粉尘 项目生产工序设两个抛丸室，各设一套布袋除尘器+22m高排气筒，处理抛丸废气，按照生产设计，平均每套运行时间为300天，每天运行4h/d，处理风量为10000m³/h，根据机加工焊接同类数据，产尘浓度约3000mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，排放浓度为30mg/m3，处理后经22m高排气筒排放。 粉尘的产生量为：10000m3/h×3000mg/m3×300d×4h×2=72t/a； 粉尘的有组织排放量为：72t/a×90%×（1-99%）=0.648t/a； 抛丸工序置于封闭车间内，车间内加强通风，抑尘率70%，根据类比资料，无组织排放量为2.16t/a。 4、燃气锅炉废气 本次技改项目依托已验收的《山西晨辉锻压设备制造有限公司新建200T锻造操作机及60T轨锻造机、装取料机生产线项目》采用的燃气锅炉，燃料采用山西禹王煤炭气化有限公司的煤气。 本项目设置两台燃气锅炉（一用一备），按照生产设计，锅炉每天运行时间为8h/d。设置一根8m高排气筒排放。 根据忻府区环境保护局忻府环验函字【2017】001号验收函，各污染物排放量浓度及产生量见下表22。 表22 燃气锅炉排气筒污染物产生及排放情况 污染物产生源 污染物 产生浓度(mg/m³） 标准值(mg/m³） 产生量（t/a） 燃气锅炉 粉尘颗粒物 4.39~5.82 20 0.0072 SO2 15.5~18.9 50 0.024 NOx 56.0~70.8 150 0.0852 计算可得燃气锅炉产生的废气量为： 粉尘颗粒物的产生量为0.0072t/a SO2的产生量为0.024t/a NOx的产生量为0.0852t/a 5、大气环境影响预测与评价 ①预测内容 根据项目的工程分析结果，选择抛丸粉尘为预测因子，预测内容包括最大排放浓度及占标率，分析项目对评价区环境空气质量造成的影响。 ②预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合本项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A.Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B.评价等级判别表 评价等级按表22的分级判据进行划分。 表23 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% C.污染物评价标准 估算模型及参数如表24。 表24 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.4 最低环境温度/℃ -25.5 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表25。 表25 项目抛丸废气点源源强及参数 编号 名称 污染源位置 源强 （g/s） 点源高度（m） 点源内径（m） 质量标准（mg/m3） 1 抛丸机 抛丸室 0.025 22 0.3 300 ④计算结果分析 根据《环境影响评价计算导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中的估算模式计算了TSP的最大地面浓度占标率Pi，其中最大Pmax预测结果见表26。 表26 污染物估算模式计算一览表 距源中心下风向距离(m) TSP 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 4.79E-05 0.00 25 2.604 0.29 50 3.252 0.36 91 7.441 0.83 100 7.355 0.82 125 6.675 0.74 200 4.727 0.53 300 3.441 0.38 500 2.737 0.30 1000 1.724 0.19 5000 0.665 0.07 10000 0.3923 0.04 15000 0.3153 0.04 20000 0.2483 0.03 25000 0.1978 0.02 最大值 7.441 0.83 出现位置 91m 由预测结果可知，TSP最大落地浓度点在91m处，最大落地浓度及占标率为：18.94ug/m3，0.83%。占标率小于1%，为三级评价。 ⑤项目大气环境影响评价自查 表27 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（烟尘、粉尘、SO2、NOX、厂界无组织颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（0.024）t/a NOx：（0.086）t/a 烟尘：（0.008）t/a 粉尘：（1.08）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 ⑥大气环境影响评价结论 本项目采取有效治理措施后，污染源污染物能实现达标排放，对区域环境空气质量影响甚微。 二、地表水环境影响分析 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水主要为厂区工作人员洗漱用水，厂区工作人员120人，用水定额为80L/人•d计，则项目总用水为9.6m3/d（2880t/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约 7.68m3/d（2304t/a）。生活污水水质污染程度轻微，经过化粪池预处理后，排入市政污水管网。 2、依托污水处理设施的环境可行性评价 忻州市污水处理厂位于忻州市忻府区大檀村，设计处理能力为日处理污水6.50万立方米。忻州市污水处理厂已完成提标改造工程，主体工艺采用：A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。本项目位于该污水处理厂的服务范围之内，且满足忻州市污水处理厂的进水水质标准：COD浓度≤500 mg/L，BOD5浓度≤250 mg/L，SS浓度≤350 mg/L，石油类浓度≤12mg/L。 目前，厂内污水管网已经铺设完成并己接入了城市污水管网。本项目排入下水道执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 综上所述，本项目产生的废水排入市政污水管网，项目对当地地表水环境的影响不大。 三、噪声影响分析 1、噪声声源及源强分析 本项目在运行中产生高噪声的设备主要有车床、切割机、钻床等设备。其声压等级为65~95dB(A)。各设备声压等级、治理措施详见表28。 表28 主要设备噪声压级表 主要噪声设备 位置 噪声级dB（A） 防止措施 噪声级dB（A） 车床 生产区 89 基础减振、隔声 65 切割机 生产区 95 基础减振、隔声 70 钻床 生产区 80 基础减振、隔声 55 本项目高噪声设备均置于生产车间内，经采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表29。 表29 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 项目西侧 56.8 70 达标 46.2 55 达标 项目南侧 54.3 60 达标 43.6 50 达标 项目北侧 52.4 60 达标 42.1 50 达标 项目东侧 57.1 60 达标 43.8 50 达标 根据以上预测结果，本项目所有噪声设备同时运行情况下，经减振、消声、厂房隔声及距离衰减后，即可完全满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，西侧满足4 类标准限值，可以达标排放，故对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般固废和危险废物，一般固废包括切割时产生的切割废料、除尘灰，危险废物包括废漆渣、废油漆桶、废活性炭、废机油、废润滑油等。 生活垃圾 员工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本项目劳动定员120人，预计总产生量为18t/a。厂区设封闭内式垃圾桶，统一收集后送往附近生活垃圾中转站处理。 一般固废 1、除尘灰 焊接烟尘除尘装置和抛丸除尘装置产生的除尘灰，产生量为118.52t/a，集中收集后，委托当地环卫部门处置。 2、切割时产生的切割废料 切边和修边等生产过程中会产生一定量的切割废料无法继续利用，切割废料产生量约为原料用量的20%计，因此，产生量为302t/a。切割废料统一收集后，设置一般固废暂存间，全部外销，不会对环境产生影响。 危险废物 1、废活性炭 本项目生产过程中产生的有机废气会采用活性炭吸附法进行治理，该过程会产生废活性炭。本项目活性炭吸附系统中的填料，按照1t活性炭吸附250kg有机废气进行核算，废活性炭为油漆气体的量和活性炭本身的用量之和。本项目活性炭吸附喷漆废气的量为0.464t/a，则活性炭用量为0.116t/a。废活性炭产生量为活性炭用量和被吸附废气的量，则废活性炭产生量为0.58t/a。活性炭3个月换一次，每次更换量为0.145t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2016）版》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，须收集后交由有资质单位处置。 2、废漆渣、废油漆桶 本项目喷漆房喷漆过程会产生漆渣，产生量约0.04t/a，其属于《国家危险废物名录（2016）版》中的“HW12染料、涂料废物/非特定行业/900-252-12使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”；油漆存放产生的废油漆桶约70只/a，每只空桶按0.3kg计算，则年产生量为0.021t/a，其属于《国家危险废物名录（2016）版》中的“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。漆渣、废油漆桶经收集后暂存于危废暂存间，其中废油漆桶由油漆供应商定期回收，漆渣及时交由有资质单位处置。 3、废机油、废润滑油 本项目生产机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-214-08”，危险特性为T。本项目机油的用量约为0.4t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.2t/a。 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在车间东侧设置一处危险废物暂存间(20m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，用于暂存危险废物，定期交由具有危险废物处理资质的单位（文水县兴盛新能源有限公司）处理。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 企业将生产过程中产生的废润滑油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位（文水县兴盛新能源有限公司）进行处理。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 五、环境风险分析与评价 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.2t/a。Q值为0.00008小于1；油漆临界量为2t，每季度补料一次，一次补料0.5t。本项目零件滚漆过程中会产生量约0.5t/a。Q值为0.25小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 环境敏感目标概况 表30 主要环境敏感目标 环境要素 名称 方位 距离 （km） 环境功能 大气环境 田村 NE 0.508 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南关村 S 1.21 东曲村 S 2.52 木芝村 E 1.64 地表水 牧马河 N 0.8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 地下水 南水源地 N 2.94 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 附近 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类和4a类 生态环境 厂区及周边 加强绿化管理，保持生态环境良性循环 3、环境风险识别 （1）危废间泄露 环境风险源：危废间泄露 污染物种类：废机油、废润滑油、废漆渣、废活性炭 环境风险类别：大气、地表水以及土壤 影响范围：厂区下风向的环境空气；厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 （2）火灾引发的消防废水外排 环境风险源：火灾 污染物种类：消防废水 环境风险类别：水环境、生态以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 4、环境风险分析 （1）危废间泄露对环境的影响分析 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 （2）火灾引起的次生环境影响分析 厂区发生火灾后，消防废水中可能含有油类、悬浮物等，如外排，会对周边水环境产生影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①生产各岗位应制定严格的安全操作规程； ②应急各岗位应设专人，避免重大突发环境事件时预案启动不了； ③定期检查、更换老旧应急设施，并做好登记； ④改进已损坏的管道、阀门等设备，避免突发环境事件发生时不能及时关闭； ⑤对雨排口系统设置专人管理，确保突发环境事件状态下能够及时关闭。 （2）应急要求 为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，要求逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。 6、分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 表31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西晨辉锻压设备制造有限公司 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （忻府）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 112°44′32.59″ 纬度 38°22′40.70″ 主要危险物质及分布 油漆、废机油、废润滑油、废活性炭 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.2t/a。Q值为0.00008，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。油漆临界量为2t，每季度补料一次，一次补料0.5t。本项目零件滚漆过程中会产生量约0.5t/a。Q值为0.25小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 六、环境管理与监测 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，新建和扩建企业要设置环境保护管理机构和环境保护监测机构，制定切实可行的环保制度。 1、环境管理要求 评价要求企业在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 根据本工程的实际情况，安排专人负责运营期的环境保护事宜，积极贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规，定期进行环保设备检查，维修和保送工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；制定事故防范措施，一旦发生事故，组织相关人员进行污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。建立环境管理台账，定期接受环保管理部门的监督和检查。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表32。 表32 环境管理方案表 环境问题 防治措施 实施时间 废气排放 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 生产期 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对废气有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 生产期 固体废物 生活垃圾设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集，送往附近生活垃圾中转站处理 生产期 一般工业固体废物经收集后暂存于80m2的一般固废暂存区（10m×8m×3m），定期交由废旧物质回收部门处理 生产期 在厂区东侧建设一座20m2危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后分类暂存于危废暂存间，暂存后由有资质单位拉走处理，处理频次约每年一次 生产期 2、环境监测计划 运营期的主要环境问题是废气和噪声。因本单位不具备监测能力，故委托第三方有资质的监测单位（山西昌兴同创安全技术服务有限公司）进行监测。本次评价制定如下监测计划： 表33 本项目监测计划一览表 内容 监测项目 监测点 监测频次 备注 废气 监测 无组织颗粒物 厂界设4个监测点 每年一次 油漆废气 喷涂间 每年一次 有组织颗粒物 排气筒 每年一次 锅炉废气SO2、NOX 排气筒 每年一次 噪声 监测 等效连续A声级（Leq(A)） 厂界设4个监测点 每季一次 七、三本账情况 本项目扩建前后“三本账”计算见表34。 表34 项目技改前后“三本账”计算 “三废”污染物类别与名称 现有工程排放量（t/a） 本工程排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 排放增减量（t/a） 最终排放量（t/a） 产生量 削减量 排放量 工业废气 粉尘 -- 120 -- 1.08 0 1.08 1.08 油漆废气 甲苯 -- 0.052 -- 0.0099 0 0.0099 0.0099 二甲苯 -- 0.056 -- 0.0106 0 0.0106 0.0106 VOCs -- 0.82 -- 0.1558 0 0.1558 0.1558 锅炉废气 SO2 0.024 -- -- -- 0 0 0.024 NOx 0.0852 -- -- -- 0 0 0.0852 烟尘 0.0072 -- -- -- 0 0 0.0072 废水 生活污水 876 2304 -- -- 876 1428 2304 固体 废物 生活垃圾 10.95 18 -- -- -- -- -- 切割废料 12 302 -- -- -- -- -- 危险废物 0.3 0.801 -- -- -- -- -- 根据三本账的计算，本项目技改以后，有组织废气得到有效处理，最终排放量为粉尘1.08t/a、烟尘0.0072t/a、二氧化硫0.024t/a、氮氧化物0.0852t/a；本项目扩建前后废水均得到合理处置，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水官网，废水不外排；技改后，本项目新增60名人员生活垃圾排放量发生变化。 八、环保投资估算 本项目总投资1600万元，其中环保投资共90万元，占总投资的5.62%。本项目环保措施及投资详见表35。 表35 运营期环保措施及投资一览表 项目 排放源 污染物 环保措施 环保 投资 大气 抛丸机废气 粉尘 两台抛丸机各设一套布袋除尘器+22m高排气筒 12 综合生产车间 焊接烟气 4个焊接点各设一套集气罩+移动式焊接烟气处理装置+22m高排气筒 52 油漆废气 设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网+活性炭环保处理装置 20 燃气锅炉 SO2 、NOx、 颗粒物 设置一根8m高的排气筒 2 废水 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮 经过化粪池处理，排入市政污水官网 -- 噪声 机械设备 噪声 选用低噪声设备置于车间内，安装基础减震设施；建立设备定期维护，保养的管理制度；同时控制作业时间 0.7 运输噪声 村庄路段减速慢行 -- 固废 职工生活 生活垃圾 厂区设垃圾箱，统一收集后送附近生活垃圾中转站处理 0.3 一般固废 切割废料 设一般固废暂存间80m2（8m×10m×3m），统一收集，对外经销 2 危险废物 废油漆桶、废活性炭、漆渣、废机油 设危废暂存间20m2，收集后交有资质单位处置 1 合计 90 九、污染物排放清单及管理要求 污染物排放清单及管理要求见表36。

表36   项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 排放源 | 污染物 | 排放浓度及排放量 | 治理措施 | 技术要求及验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 工序 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |
| 废气 | 焊接加工 | 焊接烟气 | 10mg/m3 | 0.432t/a | 项目生产车间共设4个焊接点，共设四个焊接烟气收集点，各点均配置4个集气罩与一台布袋除尘器，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，处理后每个焊接点经22m高排气筒排放，共设置4根排气筒。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限制：120mg/m3，无组织颗粒物最大浓度限值1.0mg/m3 |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 30mg/m3 | 0.648t/a | 项目生产工序设两个抛丸室，各设一套布袋除尘器，处理抛丸废气，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，排放浓度为30mg/m3，处理后经22m高排气筒排放。 |  |
|  | 涂装加工 | 甲苯 | 2.06mg/m3 | 0.0099t/a | 设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网+活性炭环保处理装置，处理后经1根22m高排气筒排放。 | 挥发性有机物排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》中最高允许排放浓度和企业边界排放限值要求：苯1mg/m3（边界：0.1mg/m3）；甲苯与二甲苯20mg/m3（边界：0.2mg/m3）；VOCS60mg/m3（边界：2.0mg/m3） |
|  |  | 二甲苯 | 2.22mg/m3 | 0.0106t/a |  |  |
|  |  | VOCs | 32.46mg/m3 | 0.1558t/a |  |  |
|  | 锅炉 | SO2 | 15.5~18.9mg/m3 | 0.024t/a | 采用高8m的排气筒排放 | 执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值：颗粒物20mg/m3；二氧化硫50mg/m3；氮氧化物150mg/m3。 |
|  |  | NOx | 56.0~70.8mg/m3 | 0.0852t/a |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 4.39~5.82mg/m3 | 0.0072t/a |  |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | -- | 2304t/a | 经化粪池预处理后，排入市政污水管网 | 不直接外排 |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | -- | 18t/a | 设垃圾桶，统一收集后送附近生活垃圾中转站处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求 |
|  | 切割废料 | -- | 302t/a | 收集后，统一对外经销 |  |
|  | 除尘灰 | -- | 118.52t/a | 委托环卫部门处置 |  |
|  | 废油漆桶 | -- | 0.021t/a | 分类收集后存入危废暂存间（20m2），废油漆桶由厂家定期回收，其余危险废物委托有资质的单位定期统一处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013修改单 |
|  | 废活性炭 | -- | 0.58t/a |  |  |
|  | 漆渣 | -- | 0.04t/a |  |  |
|  | 废机油 | -- | 0.2t/a |  |  |
| 噪 声 | 切割机、泵类 | 噪 声 | -- | -- | 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
|  | 运输车辆 |  | -- | -- | 减速、禁鸣 |  |
| 生态 | 生态环境 | -- | -- | -- | 厂区绿化面积6000m2 | -- |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 焊接烟气 | 项目生产车间共设4个焊接点，共设四个焊接烟气收集点，各点均配置4个集气罩与一台布袋除尘器，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，处理后每个焊接点经22m高排气筒排放，共设置4根排气筒。 | 达标排放 |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 项目生产工序设两个抛丸室，各设一套布袋除尘器，处理抛丸废气，布袋除尘器处理效率为99%，集气效率为90%，排放浓度为30mg/m3，处理后经22m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 涂漆 | VOCs、甲苯、二甲苯 | 设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网+活性炭环保处理装置，处理后经1根22m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 锅炉房 | 颗粒物、SO2、NOX | 采用高8m的排气筒排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 经化粪池预处理后，排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产人员 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，统一收集后送往附近生活垃圾中转站处理 | 合理处置 |
|  | 切割废物 | 切割废料 | 收集后，统一对外经销 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后委托环卫部门处置 |  |
|  | 涂漆间 | 废油漆桶 | 分类收集后存入危废暂存间（20m2），废油漆桶由厂家定期回收，其余危险废物委托有资质的单位定期统一处理 | 合理处置 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  | 机修 | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 切割机、泵类 | 噪声 | 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 | 厂界达标 |
|  | 进出车辆 |  | 减速、禁鸣 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为技改项目，选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 山西晨辉锻压设备制造有限公司位于忻州市忻府区云中南路1号，占地面积26600m2。该项目总投资1600万元，新增大型数控设备、智能型加工设备70台/（套），以及配套设施；抛砂、抛丸设备，喷涂漆设备，大型除尘设备，智能生产管理软件和云服务技术系统及设备等。 2、环境质量现状 大气：本次评价引用忻州市环境监测站对忻州市忻府区空气质量例行监测数据，根据数据显示，忻州市SO2、CO的监测数据均不超标，PM10、PM2.5、O3和NO2的监测数值均超标，空气质量自动站位于本项目北侧4.2公里，现场调查本项目周边环境质量一般。 地表水：本项目所在地最近的地表水体为牧马河，位于本项目东侧0.8km处，该河为季节性河流，评价区地表水环境质量良好。 地下水：根据监测数据可知，项目区域地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 声环境：经现场勘察，区域声环境质量现状一般。 生态环境：评价区植被主要是道路两旁生活区绿化、美化的花草树木，主要以杨树、柳树、国槐为主，花草、绿篱为辅。动物以啮齿类动物和鸟类为多，如鼠类、草兔、两栖爬行类、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见物种。生态环境一般。 3、污染物排放情况 本项目运营期车间焊接工序产生焊接烟气，采用移动式焊接烟气除尘装置处理；涂漆车间会产生挥发性有机气体，安装滤尘网+活性炭环保处理装置；抛丸机会产生少量粉尘，通过设置布袋除尘器+排气筒处理；燃气锅炉产生的锅炉废气通过排气筒排放。项目产生的废水主要为职工生活污水和绿化用水，生活污水经过化粪池处理后，排入市政污水管网。项目噪声主要为车床、钻床、切割机等产生的噪声。项目固体废物主要包括：职工生活垃圾；除尘灰；切割废料；废活性炭；废油漆桶、漆渣；废机油。职工产生的生活垃圾经厂区垃圾箱收集后送附近生活垃圾中转站处理；除尘灰收集后委托当地环卫部门处置；切割废料收集后统一对外经销；危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的处理单位（文水县兴盛新能源有限公司）进行处理。 采取评价提出的污染防治措施后，大气污染物能够做到达标排放；生活污水经过化粪池，排入市政污水管网；厂界噪声能够达标；各固体废物能够得到合理处置。 4、环境保护措施 1）大气污染物 本项目焊接车间共设4各焊接点，每个焊接点均设一套集器罩+布袋除尘器+22m高排气筒；项目共设2台抛丸机，各设一套布袋除尘器+22m高排气筒。经处理后废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。 涂装车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网+活性炭环保处理装置，处理后经22m高排气筒排放。有机废气经处理后低于《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》中最高允许排放浓度和企业边界排放限值要求。 燃气锅炉燃用山西禹王煤炭气化有限公司的煤气，产生的废气经8m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉限值要求。 2）水污染物 生活废水经过化粪池，排入市政污水官网，最终进入忻州市污水处理厂。 3）固体废物 职工产生的生活垃圾经厂区垃圾箱收集后送附近生活垃圾中转站处理；除尘灰收集后委托当地环卫部门处置；设一般固废暂存间80m2，切割废料统一收集后暂存，对外经销；设危险废物暂存间20m2，废油漆桶收集后暂存，由厂家定期回收；废活性炭、漆渣、废机油分类收集后暂存，定期由有资质的处理单位（文水县兴盛新能源有限公司）进行处理。建设项目各项固体废物妥善处理后，不会对环境产生明显不良影响。 4）噪声 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取评价提出的选用低噪声设备、室内安装、基础减震、控制作业时间等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准要求。 5、对区域环境的影响 （1）废气：本项目实施后大气污染物能够达标排放，对周边环境空气影响较小； （2）废水：项目废水不外排，不会对地表水体及地下水产生影响； （3）固体废物：项目产生的废弃物均可做到合理处理，对环境影响较小； （4）噪声：项目采取环评规定的治理措施后，对外环境影响较小，不会对区域声环境产生不良影响。 因此，本项目在严格采取环评规定的污染防治措施后，对区域环境影响较小。 6、环境管理与监测计划 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 综上所述，本项目符合相关规划要求，区域环境质量现状较好；评价认为在严格落实评价提出的污染防治措施、风险防范和应急措施、加强环境管理前提下，各污染物均能稳定达标排放，本项目不会对区域环境质量产生太大的影响，环境影响在可接受水平。从环保角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、由于机加工属于危险操作作业，必须加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。运营时加强环保治理措施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 2、加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 立项文件 附件3 原有项目环评批复 附件4 原有项目验收意见 附件5 项目总量核定表 附件6 技术审查意见 附图1 地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目地表水系图 附图5 水源地位置关系图 附图6 忻府区生态功能区划图 附图7 忻府区生态经济区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

自来水

7.68

9.6

1.92

生活污水

经化粪池进入市政污水管网

图1    本项目水平衡图 (单位：m3/d)

噪声、烟尘

噪声

噪声、烟尘

板材

下料

焊接

机加工

型材

废气

噪声、烟尘

机加工

智能化安装、调试设备

涂漆

噪声

装配