# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂（原天成耐火材料厂）年产5万吨铝矾土改建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-140902-89-01-894464 |
| 建设单位联系人 | 岳程川 | 联系方式 | 185****1113 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 忻州 市 忻府 区（县） 兰村 乡（街道） 西曲村村北 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 112 度 44 分 4.085 秒， 38 度 22 分 3.610 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 27-60耐火材料制品制造 308 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 忻州市忻府区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 580 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 9.48 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6720 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策分析： 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的相关规定，不属于限制类和淘汰类，本项目符合国家相关政策规定。忻州市忻府区行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为2203-140902-89-01-894464。 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析。表1 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析 实施方案的要求 项目情况 符合性 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施 本项目为改建项目，且废气出口设置布袋除尘+脱硫脱硝设施 符合 加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制工业炉窑升级改造 本项目拆除高能耗梭式窑，采用新型节能竖窑 符合 加快燃料清洁低碳化替代 本项目燃料使用山西禹王煤炭气化有限公司精脱硫煤气 符合 实施污染深度治理 本项目废气出口设置布袋除尘+脱硫脱硝设施 符合 加强涉工业炉窑企业运输结构整。2020年，大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线 不涉及 符合 建立健全监测监控体系。排气口高度超过45米的高架源，钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。 本项目废气出口安装在线监控设施 符合 与《耐火材料行业规范条件》的符合性分析。 表2 与《耐火材料行业规范条件》的符合性分析 行业准入条件 本项目建设情况 符合性 生产布局 耐火材料项目应综合考虑资源能源、环境容量和市场需求，符合主体功能区规划、产业发展规划和项目所在地城乡建设规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。 本项目位于忻州市忻府区兰村乡西曲村北，符合忻府区总体规划要求，符合忻府区生态功能和生态经济区划要求，符合土地利用总体规划和土地使用标准。 符合 控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换，依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，“退城入园”，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广不定形耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。 本项目为改建项目，建设规模与原有工程一致，项目建成后不新增产能，建设环保型竖窑，并配套脱硫除尘、脱硝设施，污染物排放量较少。 符合 世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域和非工业建设规划区不得新建、扩建耐火材料项目。 项目厂址周围无世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水源保护区等需要特别保护的区域。 符合 工艺与装备 厂区布局要符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1) 的要求。 本项目布局按照设计规范并结合工艺、运输进行了合理布置。 符合 采用《产业结构调整指导目录》鼓励类工艺和装备，使用列入《节能机电设备（产品）推荐目录》的产品或能效标准达到1级的机电设备。 本项目的主要生产设备为环保型竖窑，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类设备，无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的工艺和装备。 符合 不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。 符合 使用本质安全的技术和装备，采用清洁能源（燃料）。应用原料精选、提纯、均化、合成等新技术，提升关键原料综合利用水平。通过以新带老，全面提升企业管理信息化、生产自动化水平。 本项目燃料采用脱硫煤气，属于清洁能源，减少了污染物的排放。 符合 清洁生产 原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除 尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放 原料库和成品库均采取全封闭措施，采取了相应抑尘措施，并定期洒水，有效减少了粉尘的排放，上料、出料等工序配套布袋除尘器。 符合 配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。 燃料采用脱硫煤气，竖窑烟气经脱硫、除尘、脱硝处理后达标排放。 符合 建立雨污分流系统。生产工艺废水回用率不低于90%，废污水治理达标后排放。 已建设雨污分流系统。脱硫废水处理后全部回用，零外排；生活污水排入旱厕，定期清掏。 符合 原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，要配套建设降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348）。 本项目采取设置低噪声设备，生产设备置于室内，设备安装减振基础等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348）要求。 符合 固体废物贮存、处置要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599)执行。堆存含有重金属的原料和固体废物场所要配套建设防渗漏设施。 本项目原料、熟料在场内设有专门库房，场地全封闭并硬化；生活垃圾定期运往当地环卫部门指定地点处置，脱硫石膏由石膏板厂回收利用。 符合 采取清洁生产技术，开展清洁生产审核。建立环境管理体系，制定环境突发事件应急预案。 企业的突发环境事件应急预案正在筹划编制。 符合 节能降耗和综合利用 依法开展工业节能评估与审查，采用节能环保型窑炉，并以新带老配套建设企业余热回收利用设施。 本工程安装的炉窑为环保型竖窑。 符合 年消耗标准煤5000吨及以上的耐火材料企业，应按照当地工业节能管理部门要求，定期提交本单位能源利用状况报告，提供可靠的能耗数据。 本项目使用脱硫煤气煅烧耐火制品，折算成标煤的年消耗大于5000吨，企业已委托专人编制本单位能源利用状况报告。 符合 与工信部《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》的符合性分析。 表3与《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》的 符合性分析 要求 项目情况 符合性 建立完善新建项目与联合重组、淘汰落后、节能减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能增长，加快优化存量。规范市场化运作，支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、资本等要素为纽带，大力推进横向联合重组，纵向延伸产业链，协同发展生产性服务业，组建大型耐火材料企业集团 本项目为改建项目，主要为拆除高能耗梭式窑，采用新型节能竖窑 符合 按照矿产资源规划和相关政策要求，加强资源整合，优化耐火粘土、菱镁等矿产资源配置，推进资源利用的规模化、集约化，实现优质优价优用。在菱镁资源富集的辽宁、山东等地区优先发展镁质耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、山东、贵州等地区优先发展铝硅质耐火材料。支持辽宁、河南、山东、江苏、浙江等资源富集或产业基础好的地区创建新型工业化产业示范基地。 本项目利用周边铝矾土资源进行生产 符合 加强节能管理，加大技术改造，提高高温窑炉等高耗能设备能效水平，降低单位耐火材料产品的综合能耗，推进高温窑炉轻型化、节能化、高效化。发展不定形耐火材料和免烧制品。开发产品质量优良、资源能源节约、生产过程清洁、使用过程无害的“绿色耐材”，鼓励用后耐火材料回收再利用。 本项目为改建项目，主要为拆除高能耗梭式窑，采用新型节能竖窑 符合 加强耐火原料开采与运输、耐火材料生产、用后耐火材料储存和回收再利用等环节的环境管理，注重生态保护，防止六价铬等重金属和水土流失，减轻对生态环境的影响。加大粉尘治理，健全作业场所防尘、降尘和除尘设施，配备降噪设施，按规定配套建设脱硫、脱硝等设施，减少污染物排放。 本项目竖窑废气出口设置布袋除尘+脱硫脱硝设施，进料、出料口设置布袋除尘器，并使用低噪设备 符合 围绕高温工业和新兴产业发展需求，发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料。开发适用于高温工业先进工艺装备关键部位的结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金属污染的无铬耐火材料等高端产品。 本项目生产新型节能耐火材料，无污染 符合 （2）忻府区“两区”规划 ①生态经济区划 根据《忻府区生态经济区划报告》，本项目位于山西省忻州市兰村乡西曲村村北，属于Ⅱ2水源地补给区生态农业开发区。本项目大气采取严格环保措施后能做到达标排放，无生产废水外排，不违背忻府区生态经济区划要求。 ②生态功能区划 根据《忻府区生态功能区划报告》，本项目位于山西省忻州市兰村乡西曲村村北，属于Ⅰ4豆罗水源地补给区保护生态功能单元。本项目大气采取严格环保措施后能做到达标排放，无生产废水外排，不违背忻府区生态功能区划要求。 （3）三线一单符合性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 根据《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，生态环境管控单元主要包含优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。对照忻州市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元，见附图7。根据分析，项目的建设不违背“三线一单”的控制要求，具体分析内容见附表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 建设背景：忻州市天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目位于忻州市忻府区兰村乡西曲村北。2012年12月26日，原忻府区建设环境保护局对《忻州市天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目环境影响报告表》进行了批复。2016年5月16日，原忻州市忻府区环境保护局以忻府环验函字[2016]005号文出具了关于忻州市天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目竣工环境保护验收意见的函。2020年5月21日，忻州市忻府区行政审批服务管理局核发了该企业的排污许可证，排污许可证编号：92140902MA0K0E7C63001Q。 2022年1月 24日，忻州市生态环境局忻府分局关于对《关于忻州市忻府区天成耐火材料厂变更名称的申请》的回复，同意变更名称为忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂，见附件。 建设规模：年产5万吨铝矾土 建设地点：忻州市忻府区兰村乡西曲村北，项目北侧为耐火材料厂，南侧为水泥厂，西侧为红旗干渠，东侧为水泥厂，厂址坐标为：东经112°44′4.085″，北纬38°22′3.610″。红旗干渠为排洪渠，无禁建范围要求，一般情况下无水流，本项目脱硫废水经配套处理池处理后全部循环利用不外排，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，且危废间以及沉淀池等落实防渗措施后，不会对红旗干渠造成影响。 2、产品方案 本项目年产5万吨铝矾土，产品方案见表4。 表4 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 铝矾土 t/a 50000 表5 铝矾土熟料理化性质 等级 化学成分（%） 耐火度℃ Al2O3 Fe2O3 CaO 特级品 ＞85 ＜2.0 ＜0.6 ＞1790 一级品 ＞80 ＜3.0 ＜0.6 ＞1790 二级品 60~80 ＜3.0 ＜0.8 ＞1770 3、建设内容 本项目位于原有项目场地，占地6720平方米，不新增用地。拆除原有5座梭式窑，本项目分两期建设，一期建设2座竖窑及配套环保设施，二期建设2座竖窑及配套环保设施（建设时间为2023年1月）。项目工程组成见表6。 表6 主要工程内容一览表 类别 名称 原有项目建设情况 本项目建设内容 主体 工程 煅烧窑 二组五座梭式煅烧窑，窑体为耐火材料 拆除五座梭式煅烧窑，新建4座竖窑（一期设置2座竖窑，二期设置2座竖窑） 储运 工程 原料库 占地面积700m2 新建全封闭原料库，占地面积1500m2 成品库 优质品仓库和次等品仓库各一间，占地面积均为300m2 新建全封闭成品库，占地面积1500m2 辅助 工程 办公用房 彩钢结构，占地面积180m2 利用现有 洗车平台 / 新建，位于厂区入口，用于清洗运输车辆 公用 工程 供水 由供水车拉到厂区供给 利用现有 供电 来源于禹王变电站高压线路提供 利用现有 供热 采暖期采用燃气壁挂炉 采暖期使用电采暖 供气 由山西禹王煤炭气化有限公司通过煤气输送管道提供精脱硫煤气 利用现有 环保 工程 废气 煅烧烟气及受料口 粉尘 自然扩散，达标排放 每两座竖窑废气出口设置一套除尘+脱硫+脱硝设施，共两套 入料斗、出料口粉尘 / 每两座竖窑的入料斗、出料口上方设置集气罩，收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 煤气炉烟气 自然扩散，达标排放 拆除，采暖期使用电采暖 物料装卸扬尘 原料、产品加盖篷布，洒水抑尘 装卸在全封闭库内进行，通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量 物料输送转载 定期洒水 物料由全封闭皮带输送机输送，定期洒水 道路 运输 运输车辆加盖篷布，限制超载 对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中采用全封闭厢式车，限制超载 食堂 油烟 未安装油烟净化装置，食堂只进行加热，不产生油烟 不设置食堂 废水 生活 废水 排入旱厕，定期清掏 利用现有 脱硫 废水 / 经脱硫设施配套处理池处理后循环使用，不外排 洗车 废水 / 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 初期 雨水 / 新建110m3初期雨水收集池1座，经沉淀后用于厂区洒水抑尘 噪声治理 采取基础减振垫、防振、消声、隔音措施 根据生产设备更新 固废 生活 垃圾 垃圾收集桶收集，交由环卫部门处置 利用现有 脱硫渣 / 脱水处理后送石膏板厂作为原料使用 危险 废物 占地面积10m2 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求，危废间进行防渗处理 4、原辅材料消耗 原有工程铝矾土生料用量为6万吨/年，年产铝矾土熟料5万吨，烧失量约为原料的16.7%。本项目采用新型竖窑，改建后本项目原辅材料消耗情况见表7。 表7 改建后原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 1 铝矾土生料 t/a 58487.741 2 水 m3/a 7710 3 电 104kwh 320 4 煤气 104m3/a 691.2 5 氨水 t/a 20 6 脱硫石灰石 t/a 21.77 表8 铝矾土矿石化学成分表 化学成分 Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 烧失量 P 含量% 67.80 10.29 2 .53 2.45 14.512 0.16 化学成分 CaO MgO K2O Na2O S / 含量% 1.31 0.165 0.70 0.075 0.015 / 由于铝矾土成品熟料中Al2O3含量无法确定，本次评价仅做定性分析。铝矾土熟料中Al2O3＞85%的成品量约为60%，Al2O3＞80%的成品量约为20%，Al2O360~80%的成品量约为20%。物料平衡见下表。 表9 物料平衡表 单位：t/a 投入量t/a 产出量t/a 铝矾土生料（Al2O367.80%） 58487.741 铝矾土熟料 （Al2O3＞85%） 30000 铝矾土熟料 （Al2O3＞80%） 10000 铝矾土熟料（Al2O360~80%） 10000 烧失量（14.512） 8487.741 合计 58487.741 合计 58487.741 5、项目投资与资金来源 项目估算总投资580万元，其中环保投资为55万元，资金来源为企业自筹。 6、劳动定员及工作制度 现有劳动定员20人，改建后不新增员工，年工作300天，三班制，每班8小时。 7、平面布置 项目竖窑位于厂区西侧，原料库位于竖窑东侧，成品库位于原料库南侧，办公房位于厂区北侧，项目平面布置图见附图3。 8、主要设备 项目的主要生产设备见表10。 表10 项目主要生产设备 序号 名称 单位 数量 型号 备注 1 竖窑 台 4 高度21m 外购 2 鼓风机 台 4 22kw 外购 3 提升机 台 4 / 外购 4 布袋除尘器 台 4 / 外购 5 脱硫脱硝塔 台 2 / 外购 6 风机 台 4 / 外购 7 皮带输送机 台 2 / 外购 表11 竖窑参数情况 序号 项目 技术参数 1 烧成能力 45t/天·窑 2 主要尺寸 窑体高度21m，内径3.3m 3 结构型式 耐火纤维内衬、竖向 4 烧成产品 耐火材料及制品 5 温度条件 烧成温度：1450℃，升温速度：100—150℃/h， 冷却速度：50—90℃/h 6 烧成周期 （升温、冷却）5-6d/周期 7 燃料 煤气 8 烧嘴型式 自吸式烧嘴 9 窑内气氛 常温到500℃，氧化性气氛；500℃到1000℃，氧化性气氛；1000℃到1600℃，氧化、还原性气氛 10 通风方式 强制通风 11 排烟方式 窑顶排烟 12 控制方式 人工控制 表12 烟气脱硫脱硝装置参数情况表 序号 设备 规格参数 单位 数量 一、脱硫系统 1 石灰石浆液箱 容积2m3 个 2 2 石灰石浆液箱搅拌器 / 台 2 3 石灰石供浆泵 / 台 2 4 吸收塔 逆流喷淋塔，壳体材料：碳钢衬橡胶，内设多层喷淋管和高效除雾器 座 2 5 浆液循环泵 / 台 2 6 氧化风机 / 台 2 7 石膏浆液排出泵 / 台 2 8 石膏浆液旋流器 一用一备 台 2 9 真空皮带脱水机 / 台 2 10 石膏脱水区集水坑 容积1m3 个 1 11 事故浆液箱 容积5m3 个 1 12 脱硫废水处理站 中和+絮凝沉淀法 座 1 二、脱硝系统 1 氨水储罐 储量5t，最大装罐85% 座 1 2 氨加注泵 / 台 2 3 供氨系统输送泵 / 台 2 4 喷枪 / 个 数个 5 氨喷射器 / 台 2 6 SCR反应器 / 台 2 9、公用工程 （1）供电 本项目电源由禹王变电站高压线路提供。 （2）供热 本项目办公区采用电采暖。 （3）给排水 ①给水系统 水源由供水车拉到厂区供给。 ②用水 本项目用水主要为生活用水、洗车平台用水、脱硫装置用水、绿化用水及厂区洒水等。 a.生活用水 改建后不新增员工。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量参照农村居民生活用水按照70L/d·人计，项目劳动定员20人，用水量1.4m3/d（420m3/a）。 b.绿化用水 本项目设置绿化面积300m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×300m2=84m3/a，日消耗绿化用水约0.4m3/d。 c.厂区洒水：本项目厂区道路面积约为400m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水1.5L/m2·次，非采暖季为2次/d，需水量1.2m3/d，采暖季为1次/d，需水量0.6m3/d。 d.脱硫装置用水 脱硫装置用水：本项目设2座脱硫塔，脱硫装置液气比为10L/m3，则循环用水量为1820m3/d；补水量占循环水量的2%，则补水量为36.4m3/d。 e.洗车平台用水 本项目在出口处设置洗车平台一个，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎泥沙，出厂运输车辆载重按20t计算，本项目年运输量约为10.85万吨，则年运输车辆约为5425辆，平均18辆/d。车辆冲洗水量按0.3m3/辆•次计算，运输车辆清洗用水总量5.4m3/d，洗车废水经沉淀后循环利用，新鲜水按用水量20%计算，补水量1.08m3/d（324m3/a）。 ③排水 污水：该项目的废水主要为生活污水、脱硫废水、洗车废水、初期雨水。 a.生活污水 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.12m3/d，年排水量为336m3。职工生活污水排入旱厕，定期清掏。 b.初期雨水 厂区建设初期雨水收集池，雨水收集后回用于生产。 c.脱硫废水 本项目脱硫装置配套处理池，脱硫废水经处理池处理后循环使用，不外排。 d.洗车平台废水 洗车平台废水产生量按用水量的80%计算，则产生量4.32m3/d，废水经10m3沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 图1 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d） 非采暖期 图2 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d） 采暖期 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、原料、产品储存和运输 本项目生产过程中使用的原料主要为铝矾土生料，来源于忻州周边县市，不设置破碎工序。原料由汽车运送至厂内，存放于全封闭原料库中。该过程污染物主要为物料装卸堆存粉尘及噪声。 2、入窑煅烧 生料采用铲车送入料斗，料斗由提升机送入竖窑顶端进料口。本项目环保竖窑炉体由上到下由5部分组成：进料排气口-预热区-烧成区-冷却区-出料口和炉基，炉基采用混凝土浇筑。窑炉进料口和排气口处于顶部，下为预热区，中间为高温烧成区，其下部为冷却区，最下方为出料口。煅烧加热温度约1450℃，竖窑出炉周期约为5~6天。 3、底部出料、入库 生料煅烧完成后，随炉内放料下落至冷却区，经自然冷却后下落至出料口，由输送皮带运输至成品库，本项目成品不进行筛分。 产污环节分析： 1、废气 运营期废气产生环节为原料、成品装卸堆存粉尘，物料输送转载粉尘，竖窑煅烧烟气，入料斗、进出料口粉尘，道路运输扬尘。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水、脱硫废水、洗车废水、初期雨水，废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N等。 3、噪声 运营期的噪声主要为机械设备运行产生的噪声等。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为设备检修产生的废机油、废机油桶、脱硫渣和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原有工程位于忻州市忻府区兰村乡西曲村村北，主要设有2排5座梭式窑、办公室、原料堆场、成品堆场等。 2012年12月26日，原忻府区建设环境保护局对《忻州市天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目环境影响报告表》进行了批复。2016年5月16日，原忻州市忻府区环境保护局以忻府环验函字[2016]005号文出具了关于忻州市天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目竣工环境保护验收意见的函。2020年5月21日，忻州市忻府区行政审批服务管理局核发了该企业的排污许可证，排污许可证编号：92140902MA0K0E7C63001Q。 原有工程废气主要为原料装卸、堆存扬尘、梭式窑煅烧烟气、食堂油烟等。采取定期洒水抑尘、运输车辆加盖篷布，限制超载等环保措施。根据《忻州市忻府区天成耐火材料厂新建年煅烧5万吨优质铝矾土项目竣工验收监测报告》，梭式窑排气筒出口排放浓度烟尘12.0mg/m3，二氧化硫30.6mg/m3，氮氧化物117mg/m3，无组织粉尘排放浓度最大值为0.513mg/m3，均达标排放；烟尘排放量0.748t/a，二氧化硫1.958t/a，氮氧化物7.546t/a，均能满足环评要求：烟尘0.75t/a，二氧化硫2.0t/a。 原有工程产生的污水主要为生活污水。生活污水排入旱厕，定期清掏。 原有工程噪声来源主要为梭式窑、鼓风机、运输车辆等设备。采取选择低噪设备，进行隔声、基础减振等措施。 原有工程固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾产生量为3.0t/a，厂区设垃圾桶，交由当地环卫部门处置。 目前的环境问题主要为： 根据现场勘查，原有工程梭式窑属于高能耗炉窑；厂区危险废物暂存间建设不规范，地面未防渗处理，暂存区未设置围堰。 整改措施： 拆除高能耗梭式窑，采用新型节能竖窑；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求，危险废物暂存间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置围堰防止废液漫流。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 略。 2、地表水环境 略。 3、声环境 略。 4、地下水、土壤环境 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目距离最近的村庄田村631m，厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目距离忻州市南水源地1.72km，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表16 环境保护目标 环境要素 环境保护 对象 经度（°） 纬度（°） 方位 距离（km） 环境功能 地表水 环境 牧马河 / / E 0.17 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 红旗干渠 / / W 紧邻 噪声 四周场界外50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 厂址周围地表植被等 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目竖窑煅烧废气执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》规定的排放。本项目含尘废气、无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。标准值见下表。 表17 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 mg/m3 污染物名称 烟尘 SO2 NOX 标准值 30 200 300 表18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 速率（kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界监控点浓度限值 1.0 2、噪声 本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表19。 表19 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见表20。 表20 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） 昼 间 夜 间 2类 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关规定。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环保厅“晋环发[2015]25号”文件相关规定，本项目需进行总量申请。 项目原有环评总量为：烟尘0.75t/a、SO22.0t/a，本次改建项目污染物排放量为：烟尘：0.546t/a；粉尘：0.6t/a；二氧化硫：1.548t/a；氮氧化物：2.74t/a，需重新核定污染物总量控制指标为：烟尘：0.546t/a；粉尘：0.6t/a；二氧化硫：1.548t/a；氮氧化物：2.74t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在原有工程厂区进行，施工内容主要为拆除五座梭式窑，新建4座新型竖窑、全封闭原料库、成品库等。 1、大气环境保护措施 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，本项目施工主要为彩钢结构搭建，粉尘产生量较小，施工期定期洒水，对周围环境影响较小。 2、水环境保护措施 施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，主要为少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。 3、声环境保护措施 施工期噪声来源主要为设备安装过程、厂房改造过程产生的噪声。 为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到： （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； （2）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； （3）高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； （4）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，降低设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 4、固体废物环境保护措施 施工期的固体废物主要来源于施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的少量的生活垃圾。建筑垃圾统一清运到指定垃圾处理场处理。生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 根据工艺分析，项目产生的废气主要为物料装卸堆存粉尘、竖窑煅烧烟气、物料输送转载粉尘、入料斗、进出料粉尘、道路运输扬尘等。 （1）物料装卸堆存粉尘 本项目原料、成品在堆存、装卸过程中会产生粉尘。目前厂区内无原料、成品储存。评价要求建设全封闭原料库、全封闭成品库各1座，其中原料库、成品库占地面积均为1500m2。根据山西省环境保护条例和大气污染防治的有关要求，原料库、成品库均设置为全封闭，主体采用现浇混凝土结构，网架采用轻钢结构，屋面材料采用单层深蓝色彩钢板，要求设通风孔；同时通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量。采取上述环保措施后，原料、成品堆存粉尘产生量可忽略不计，仅考虑物料装卸过程产生的粉尘。 原料、成品装卸粉尘产生量按照下式进行计算： G= M·e0.64u·e-0.27w·H1.283 式中：G—装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s；风速取忻府区地区多年平均风速1.6m/s； w—物料湿度，取1%； M—车辆吨位，20t； H—装卸高度，自卸式卡车取1.5m。 经计算，单台20t自卸式卡车装卸扬尘产生量为93.408g/次，原料库、成品库装卸车辆按5425次计算，则原料库、成品库装卸扬尘产生量为0.51t/a。 项目原料、成品装卸均在全封闭的库房内进行，同时在库房内定期洒水，抑尘效率可达90%以上，则物料装卸粉尘排放量为0.051t/a。 （2）竖窑煅烧烟气及受料口粉尘 本项目共设置4台竖窑，热源使用山西禹王煤炭气化有限公司的精脱硫焦炉煤气。煤气成分见下表。 表21 焦炉煤气成分 成分 氮 % 二氧化碳 % 氧 % 重烃 % 一氧化碳 % 甲烷 % 氢 % 热值，千卡 Nm3 出口硫化氢 mg/m3 出口氢mg/m3 含量 4.10 2.40 0.8 2.40 7.60 23.50 59.20 4184 <21 54.81 本项目竖窑年运行300d，每天工作时间为24h，每台竖窑煤气消耗量为240m3/h。 根据类比《忻州市忻府区新瑞耐火材料厂年加工5万吨铝矾土项目验收污染源监测报告》（菁茵环监字（2018）JC-040号），该耐火材料厂使用的竖窑型号基本与本项目竖窑相同，且均使用山西禹王煤炭气化有限公司煤气，耗气量为230~250m3/h，该耐火材料厂竖窑排气量最大值为1723m3/h，综合考虑炉窑运行不稳定情况，本项目烟气量取类比项目烟气量的1.1倍进行计算，因此，本项目两台竖窑烟气量为 1723m3/h×1.1×2=3791m3/h 本项目受料口设置集气罩，收集的粉尘引入竖窑废气处理设施进行处理。本项目每两台竖窑设置一套废气处理设施。 本项目袋式除尘（采用耐高温滤袋）设计出口浓度为10mg/m3，因此，本项目两台竖窑颗粒物排放量为 10mg/m3×3791m3/h×24h×300d×10-9=0.273t/a 竖窑煅烧烟气中二氧化硫的形成主要来自于两部分，即煤气中的硫分转化以及原料中的硫分转化。 根据山西禹王煤炭气化有限公司煤气组分含量，本项目煤气总硫含量约为19.8mg/m3，则本项目两台竖窑煤气燃烧产生的SO2量为：345.6万m3/a×19.8mg/m3×10-9×64/32=0.14t/a。 本项目两台竖窑煅烧铝矾土用量约为29244t/a，由建设单位可研报告提供的资料，铝矾土生料含硫0.015%，煅烧后的铝矾土熟料含硫量约为0.002%，即铝矾土生料经煅烧后约有0.013%的硫份转化为SO2。根据物料平衡，原料铝矾土中的硫分转化为SO2的产生量为7.6t/a。因此，两台竖窑二氧化硫产生总量为7.74t/a，产生浓度为284mg/m3。 本项目采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，脱硫效率为90%以上，处理后的两台竖窑SO2排放量为0.774t/a，排放浓度为28.4mg/m3。 本项目采用SCR脱硝处理设施，根据SCR脱硝设施生产厂家提供的运行资料，氮氧化物设计出口浓度约为50mg/m3，因此，本项目两台竖窑氮氧化物排放量为 50mg/m3×3791m3/h×24h×300d×10-9=1.37t/a 本项目共设置4台竖窑，每两台竖窑共用1根排气筒、1套覆膜袋式除尘+石灰石/石膏脱硫+SCR脱硝处理设施。 因此，本项目4座竖窑煅烧烟气排放量为烟尘：0.546t/a；二氧化硫：1.548t/a；氮氧化物：2.74t/a。 （4）物料输送粉尘 本项目物料输送转载过程会产生粉尘，粉尘产生量按照物料0.01‰计算，则输送转载过程粉尘产生量为0.5t/a。物料由全封闭皮带输送机输送，定期洒水。采取以上措施后，抑尘效率可达90%以上，则输送转载过程粉尘排放量为0.05t/a。 （5）入料斗、出料粉尘 本项目原料进入料斗、成品出料时均会产生粉尘，本项目在每台竖窑进入料斗上方、出料口上方设置集气罩（0.8m×0.8m），集气罩集气效率90%，粉尘经收集后引入一套布袋除尘器处理。 本项目每两台竖窑入料斗、成品出料口配备一套布袋除尘器，入料斗、成品出料口粉尘经集尘罩收集后通过管道输送至配套的布袋除尘器进行处理，根据企业提供资料，该工序年运行约2000h，根据建设单位提供可研数据，除尘器设计总风量15000m³/h，过滤风速0.6m/min，滤袋面积417m2，滤袋材质为覆膜滤袋，布袋除尘器设计出口浓度为10mg/m3，经处理后由15m高排气筒排出。 采取上述措施后，则两台竖窑入料斗、成品出料口有组织废气排放量为 15000m3/h×2000h×10mg/m3×10-9=0.3t/a。 因此，本项目四台竖窑入料斗、出料粉尘排放量为0.6t/a。 （6）道路运输扬尘 道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，本项目距离108国道1.1km，本次评价主要考虑乡村道路运输产生的扬尘，计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量，（kg/km·辆） ——总扬尘量，（kg/a） V——车辆速度，（20km/h） M——车辆载重，（20t/辆） P——路面灰尘覆盖量，kg/m2，0.1kg/m2 L——运距，（1.1km） Q——运输量，（10.85万t/a） 经计算本项目运输扬尘的产生量为2.2t/a。 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，根据《忻州市生态环境局关于加快推进工业企业无组织排放治理工作的通知》及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》等要求，环评要求运输车辆应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，据扎精密，不得有物料逸散；厂区和与主要道路的连接线应实施硬化，并定期清扫、洒水，保持清洁。车辆在驶出厂区应清洗车轮车身。运输物料车辆全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆。针对厂内非道路移动机械，要求本项目厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量80%。运输扬尘排放量为0.44t/a。 （7）措施可行性分析 本项目使用覆膜袋式除尘器，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上。因此，该措施可行，可以保障稳定达标排放。 石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前应用最广泛的一种脱硫技术，其基本工艺流程如下：窑炉烟气经板式换热器降温处理后进入袋式除尘器，经除尘后，通过增压风机进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO2、SO3、HCL和HF，与此同时在"强制氧化工艺"的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏（CaSO4-2H2O），并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中，通过喷嘴进行雾化，可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接，即通常采用单元制。在吸收塔中，石灰石与二氧化硫反应生成石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器（作为一级脱水设备）、浆液分配器和真空皮带脱水机。本项目石灰石浆制备系统主要由石灰石粉储仓、石灰石粉计量器和输送装置、带搅拌的浆液罐、浆液泵等组成。石灰石粉由罐车运到料仓存储，然后通过给料机、计量器和输粉机送入浆液罐，与循环水配制成浓度为10%～15%的浆液，用灰浆泵送至吸收塔底槽，本项目脱硫塔设计塔高约10m，设计流速约3.5m/s，设计烟气出口温度约为300℃。 SCR脱硝：即选择性催化还原法，是目前很成熟的烟气脱硝方法，它是一种炉后脱硝方法，为末端治理技术，其技术原理为：在催化剂作用下，向温度约280～420 ℃的烟气中喷入氨，将NOX还原成N2和H2O，脱硝效率可达90%。其反应主要如下： 反应原理如图： SCR系统主要由SCR反应器、催化剂、供氨系统和氨喷射器组成。氨喷射点在SCR装置的超始端。供氨系统的主要作用是将还原剂通过减压、扩容、蒸发等方法变为氨气，再通过氨与空气混合后通过喷氨格栅喷入SCR反应器在催化剂的作用下，氨与烟气中的NOx发生反应生成无毒无害的N2和H2O。 制氨一般有三种方法：尿素法，液氨法，氨水法。综合考虑安全性、投资、占地等因素后，本项目选用氨水为还原剂。 （8）污染源排放量核算 表22 大气污染物产排情况 产排污环节 污染物种类 污染物产生浓度及产生量 排放形式 污染治理设施编号 污染物排放浓度和排放量 排放口编号 1#、2#竖窑及受料口 颗粒物 / 有组织 TA001 10mg/m3、0.273t/a DA001 二氧化硫 / 28.4mg/m3、0.774t/a 氮氧化物 / 50mg/m3、1.37t/a 3#、4#竖窑及受料口 颗粒物 / 有组织 TA002 10mg/m3、0.273t/a DA002 二氧化硫 / 28.4mg/m3、0.774t/a 氮氧化物 / 50mg/m3、1.37t/a 1#、2#竖窑入料斗、出料口 粉尘 / 有组织 TA003 10mg/m3、0.3t/a DA003 3#、4#竖窑入料斗、出料口 粉尘 / 有组织 TA004 10mg/m3、0.3t/a DA004 表23 污染治理设施情况 污染治理设施编号 污染治理设施名称 处理风量m3/h 收集效率 是否为可行技术 污染物排放速率kg/h TA001 1#、2#竖窑及受料口 3791 / 是 0.04 是 0.11 是 0.19 TA002 3#、4#竖窑及受料口 3791 / 是 0.04 是 0.11 是 0.19 TA003 1#、2#竖窑入料斗、出料口 15000 / 是 0.15 TA004 3#、4#竖窑入料斗、出料口 15000 / 是 0.15 表24 排放口基本情况 排放口编号 名称 排气筒高度/m 排气筒内径/m 处理风量m3/h 温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 类型 地理坐标 排放标准 DA001 1#、2#竖窑及受料口 15 0.3 3791 280 7200 正常 一般排污口 112.734286 38.367627 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 DA002 3#、4#竖窑及受料口 15 0.3 3791 280 7200 正常 一般排污口 112.734253 38.367412 DA003 1#、2#竖窑入料斗、出料口 15 0.5 15000 20 2000 正常 一般排污口 112.734265 38.367543 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA004 3#、4#竖窑入料斗、出料口 15 0.5 15000 20 2000 正常 一般排污口 112.734267 38.367513 表25 无组织排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准值名称 浓度限值（mg/m3） 1 物料装卸堆存 粉尘 装卸在全封闭库内进行，通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 1.0 0.051 2 物料输送转载 粉尘 物料由全封闭皮带输送机输送，且置于封闭生产车间内，进出料口设置围挡，定期洒水 0.05 3 道路 运输 粉尘 对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中采用全封闭厢式车，限制超载 0.44 （9）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南·总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》制定大气监测计划，见表26。 表26 自行监测计划一览表 序号 监测点位布置 监测项目 监测频次 1 1#、2#竖窑排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 安装在线监测系统，自行监测 2 3#、4#竖窑排气筒DA002 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 安装在线监测系统，自行监测 3 1#、2#竖窑入料斗、出料口排气筒 颗粒物 1次/年 4 3#、4#竖窑入料斗、出料口排气筒 颗粒物 1次/年 5 上风向1个（厂界外20m），下风向3个监测点 颗粒物 1次/年 6 工业炉窑无组织（距离排放源5m，最低高度1.5m） 颗粒物 1次/半年 原有工程污染物排放量为烟尘0.748t/a，二氧化硫1.958t/a，氮氧化物7.546t/a；本项目通过拆除5座梭式窑，建设4座新型竖窑，废气出口设置布袋除尘+脱硫+脱硝设施处理，本项目4座竖窑煅烧烟气排放量为烟尘：0.546t/a；二氧化硫：1.548t/a；氮氧化物：2.74t/a，本项目改建完成后，污染物排放量减少，对周围环境影响降低。 2、水环境影响分析 本项目所产生的废水为生活污水、脱硫废水、洗车废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.12m3/d，年排水量为336m3。职工生活污水排入旱厕，定期清掏。 脱硫过程中会产生脱硫废水，本项目脱硫设施配套处理池（中和+絮凝沉淀），脱硫废水经处理后循环使用，不外排。 洗车平台废水产生量为4.32m3/d，经10m3沉淀池沉淀后循环利用，沉淀池容积能够满足2d的废水处理量，可满足要求。 厂区东南侧设置初期雨水收集沉淀池，收集前十五分钟的雨量，经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。 评价根据太原工业大学（现为太原理工大学）采用数理统计法编的计算公式，并参照原平市（项目所在地忻府区无公式，参照原平市公式进行计算）降水强度和暴雨强度，对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： Q    q  f t q=1803.6(1+1.04lgT)/(t+8.64)0.8 其中： Q——15分钟降雨量（m3） q——暴雨强度（L/s·公顷） φ——径流系数（取0.9） f——汇水面积，（0.67公顷） T——重现期（2a） t——收集时间（15min） 计算结果102.65m3，厂区东南侧设置110m3的初期雨水收集沉淀池可以满足要求。 采取以上措施后，本项目产生的废水对当地地表水环境影响较小。 3、噪声 3.1工程噪声源及源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有竖窑、皮带输送机、提升机、鼓风机等设备产生的噪声等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为80～95dB(A)。项目拟通过采取基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减约15dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见下表。 表27 项目主要噪声源的声压级 单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声值 dB(A) 排放方式 控制措施 治理后排放量dB(A) 1 竖窑 80~90 连续 选用低噪设备，加强管理，基础减振，定期维护 75 2 皮带输送机 80~90 连续 75 3 提升机 85~95 连续 80 4 鼓风机 85~95 连续 80 5 风机 85~95 连续 80 3.2噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，噪声控制措施如下： ①对振动较大的设备采取防振减噪措施，如设置减振基础、安装橡胶弹簧等； ②对于主要噪声设备，进货时选择低噪声设备，减少噪声源强； ③在厂界四周、道路两侧、生产装置周围种植阻噪、吸噪效果较好的绿化带。 3.3预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3.4预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，项目场界噪声是否达标以贡献值来判定，噪声预测结果见下表： 表28 噪声预测结果 预测位置 昼 夜 夜 间 贡献值 背景值 预测值 标准 贡献值 背景值 预测值 标准 1#（厂界北） 46.04 50.7 51.98 60 46.04 46.2 49.13 50 2#（厂界东） 40.73 52.5 52.78 40.73 44.8 46.24 3#（厂界南） 46.05 51.6 52.67 46.05 44.2 48.23 4#（厂界西） 49.39 51.7 53.71 49.39 45.3 49.64 由预测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，可以达标排放，对周围声环境影响较小。 3.5监测计划 监测布点：在各厂界外1m处共布设4个噪声监测点。 监测项目：L10、L50、L90、LAeq。 监测频次：每季度监测一次。 4、固体废物环境影响分析 运营期排放的固体废物主要有生活垃圾、脱硫渣、设备维护产生的废机油及废机油桶。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量约为3t/a。评价要求在工业场地生活区内设置封闭式垃圾箱，并及时运至当地环卫部门指定地点堆存。 （2）脱硫渣 本项目脱硫过程中会产生脱硫渣，本项目共处理二氧化硫13.932t，计算石灰石消耗量为 13.932×100÷64=21.77t 因此，可计算出脱硫石膏产量为 21.77×173÷100=37.7t 脱硫石膏产生量约为37.7t/a，脱硫石膏经脱水处理后送石膏板厂作为原料利用，处置协议见附件。 （3）危险废物 ①废机油 项目设备工作过程中均需要使用机油进行润滑，机油长期使用后杂质含量增加会影响设备运行，需定期更换，根据企业提供资料，项目设备的机油需1年更换一次，每次更换产生废机油量为0.06t。经查阅《国家危险废物名录》，废机油（HW08）属于危险废物，项目委托具有危废处理资质单位定期收集处理。 ②废机油桶 生产设备在运行过程中需要使用机油，会产生一定量的废机油桶，这部分废物属于危险固废的范围。根据建设方提供的资料数据，废机油桶的产生量为 0.02t/a。项目委托具有危废处理资质单位定期收集处理。 由《国家危险废物名录》（2021年）可知，废机油与废机油桶属于危险废物，危废应定期交由有处理资质的单位代为处理。废物类别及废物代码如下表29所示。 表 29 本项目危险废物情况表 序号 危物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/ a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.06 设备维护 液态 机油 废机 油 1 年 T/I 设暂存间委托有资质单位定期处置 2 废机油桶 HW08 900-249-08 0.02 设备维护 固态 金属 矿物 油 1 年 T 表 30 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号 储存场所名称 危物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 储存方式 储存能力 储存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 10m2 PVC桶密封 液态 1 年 2 废机油桶 HW08 900-249-08 置于密封带盖容器内 固态 1 年 ③危险废物暂存 本项目原有危废间需进行改造，危废暂存间应满足以下要求： A、危险废物收集要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 B、危险废物的暂存要求 ①不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断； ②危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒； ④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求执行。 C、危险废物的管理要求 危险废物应及时转运，废物的转运过程中应严格密封，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理方法》，作好废物的记录登记交接工作。 D、危险废物台账要求 建设单位应建立危险废物贮存的台账制度，记录危险废物的种类、产生、暂存、转移、废物去向及危险废物转运记录表等内容。 E、危险废物暂存区的规范要求 ①危险废物堆放场所要“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③必须有泄露液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥规定于显眼处警示标识、标牌。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 表31 固体废物排放状况 固废名称 产生量（t/a） 排放及处理方式 排放量（t/a） 脱硫石膏 37.7 送石膏板厂作为原料使用 0 废机油 0.06 危废暂存间暂存，由有资质单位处置 0 废机油桶 0.02 危废暂存间暂存，由有资质单位处置 0 生活垃圾 3.0 送到当地环卫部分指定地点处置 0 5、地下水及土壤 5.1地下水 本项目地下水污染源主要为脱硫废水循环水池、初期雨水池废水等，污染源为SS、COD、氨氮等；危险废物暂存间污染物主要为油类，污染途径为下渗进入含水层。 本项目运营期产生的废水均处理后回用，不外排，且对产生污染物的各单元按要求进行防渗后，阻隔了污染途径，项目运营期废污水不会对地下水环境产生明显影响。 5.2土壤 土壤影响途径分为三种：大气沉降、地表漫流、垂直入渗。根据项目工程特点，项目废气为烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害物质的重金属，不会对土壤造成影响；项目废水主要为生活污水，脱硫废水、洗车废水，主要污染物为SS，脱硫废水、洗车废水循环使用，不外排，不会对土壤造成影响。 防治措施：①厂区地面全部硬化，车间地面采用1.5m3:7灰土防渗层+30cm混凝土层进行地面硬化防渗； ②危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造（满足小于渗透系数1.0×10-7cm/s要求）。 6、生态保护措施 ①厂区进行绿化，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。厂区四周也要密集绿化美化景观，结合种植灌木美化厂区环境。 ②厂区进行合理硬化，无裸露地表。 7、环境风险 7.1 评价依据 （1）风险调查 本项目风险调查情况如下： 表32 项目环境风险调查一览表 序号 名称 相态 主要危险特性 贮存地点 贮存方式 贮存量（t） 临界量（t） 1 废机油 液态 毒性、易燃性 危险废物 暂存间 桶装 0.06 2500 2 煤气 气态 毒性、易燃性 煤气管道 / 0.2 7.5 3 氨水 液态 毒性、腐蚀性 氨水储罐 罐装 4.25 10 7.2 环境风险识别 根据工程特点，项目环境风险识别情况如下： 表33 项目环境风险识别一览表 序号 物质 分布情况 可能影响途径 1 废机油 危废暂存间 废机油下渗 2 煤气 煤气输送管道 煤气泄漏 3 氨水 氨水储罐 氨水泄漏 7.3 环境风险分析 造成地下水影响的风险源为危废暂存间，假定废机油包装桶破裂，造成废机油泄漏，且危废暂存间未进行防渗处理，则产生的废机油会下渗，对区域地下水造成影响。 当煤气泄露发生火灾爆炸事故时，烃类物质燃烧时会生成二氧化碳、一氧化碳和水。其中，一氧化碳是有毒物质，会对人体健康造成伤害。吸入高浓度的一氧化碳还会造成人员中毒，甚至死亡。烃类物质不完全燃烧会产生一氧化碳，其产生量一般在1%~10%之间。由于发生火灾燃烧时的火焰高度较高，且烟气温度高，将大量的污染物抬升到高空，因此，一般地面的一氧化碳浓度相对较低，不会达到致死浓度。但煤气被人体吸收后，煤气中的一氧化碳迅速与血液中的血红蛋白相结合产生碳氧血红素，使血红素失去代养能力，使人体各基本组织细胞得不到氧气，人的神经系发生阻碍，就会失去知觉，造成煤气中毒。 若由于人为操作失误或其他原因导致氨水泄露，可能对周边地下水和土壤环境造成影响。 7.4 风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修； ③定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生； ④加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性； ⑤建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏； ⑥建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等； ⑦配备足够数量的消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯、报警装置装备； ⑧严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ⑨盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放； ⑩氨水储罐四周设置围堰，保证事故情况下氨水不外排。 （2）应急处置 废机油泄漏处置：a.对包装容器进行堵漏，切断泄漏源；b.及时更换包装容器；c.采用吸油毡对废油进行处理，并及时将处理后的废物交有资质单位处置。煤气泄漏处置：及时切断煤气阀门，检查泄漏位置，疏散周围人群等。氨水泄漏处置：检查泄漏位置，及时堵漏等。 7.5 风险评价结论 综上所述，项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#、2#竖窑及受料口 | 颗粒物 | 设置一套布袋除尘+石灰石/石膏法脱硫+SCR脱硝处理设施处理后经1根15m高排气筒P1排放 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 3#、4#竖窑及受料口 | 颗粒物 | 设置一套布袋除尘+石灰石/石膏法脱硫+SCR脱硝处理设施处理后经1根15m高排气筒P2排放 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 1#、2#竖窑入料斗、出料口 | 粉尘 | 在入料斗、出料口上方均设置集气罩，收集后由一套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P3排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 3#、4#竖窑入料斗、出料口 | 粉尘 | 在入料斗、出料口上方均设置集气罩，收集后由一套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P4排放 |  |
|  | 物料装卸堆存 | 粉尘 | 装卸在全封闭库内进行，通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 物料输送转载 | 粉尘 | 物料由全封闭皮带输送机输送，定期洒水 |  |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中采用全封闭厢式车，限制超载 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 排入旱厕，定期清掏 | / |
|  | 脱硫废水 | SS等 | 经脱硫设施配套处理池处理后循环使用 | / |
|  | 洗车废水 | SS等 | 经沉淀池沉淀后循环使用 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区低洼处设置110m3初期雨水收集池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 送到当地环卫部分指定地点处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 脱硫渣 | 脱水处理后送石膏板厂作为原料使用 |  |
|  | 废机油、废机油桶 | 危废暂存间暂存，由有资质单位定期回收处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面全部硬化，车间地面采用1.5m3:7灰土防渗层+30cm混凝土层进行地面硬化防渗；危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造（满足小于渗透系数1.0×10-7cm/s要求） |
| 生态保护措施 | 厂区进行绿化，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。厂区四周也要密集绿化美化景观，结合种植灌木美化厂区环境。厂区进行合理硬化，无裸露地表 |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.748t/a | 0.75t/a | / | 1.146t/a | 0.748t/a | 1.146t/a | +0.398t/a |
|  | 二氧化硫 | 1.958t/a | 2.0t/a | / | 1.548t/a | 1.958t/a | 1.548t/a | -0.41t/a |
|  | 氮氧化物 | 7.546t/a | / | / | 2.74t/a | 7.546t/a | 2.74t/a | -4.806t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 3.0t/a | / | / | 3.0t/a | 3.0t/a | 3.0t/a | 0 |
|  | 脱硫石膏 | / | / | / | 37.7t/a | / | 37.7t/a | +37.7t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发[2021]12号），本项目位于忻州市忻府区一般管控单元。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目属于耐火材料制造项目，符合准入忻州市生态环境总体准入清单要求。项目准入清单分析见表34。

表34   忻州市生态环境总体准入清单

| 管控类别 | 管控要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 | 本项目符合产业政策，不属于关停 |
|  | 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 | 未纳入生态保护红线 |
|  | 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 | 不属于两高项目 |
|  | 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 | 不属于规定项目 |
|  | 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 不属于有色金属冶炼、焦化等行业 |
|  | 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 | 不属于禁采区域 |
| 污染物排放管控 | 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 | 严格落实总量要求 |
|  | 2.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目执行大气污染物特别排放限值 |
|  | 3.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 | 以煤气作为燃料 |
|  | 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 不属于两高项目 |
|  | 5.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 不属于两高项目 |
|  | 6.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。 | 本项目使用使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料 |
|  | 7.煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 | 不涉及 |
| 环境风险防控 | 1.建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 2.危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 | 企业建立突发环境事件应急机制 |
|  |  | 危险废物管理符合要求 |
| 资源利用效率 | 1.水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。 | 本项目水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标 |
|  | 2.加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。 | 不涉及该区域 |
|  | 3.到2022年，全市用水总量控制目标为7.9亿立方米。 | 本项目用水较少 |
|  | 4.忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。 | 不涉及 |
|  | 5.全市城市建成区绿化覆盖率2022年达到42%以上，城市国土绿化品质有效提升。 | 本项目绿化面积300m2 |
|  | 6.新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 | 不涉及 |

# Text boxes

0.28

旱厕

1.12

1.4

生活用水

1.2

1.2

厂区洒水

新鲜水

40.48

0.4

0.4

绿化用水

1783.6

36.4

1783.6

36.4

脱硫装置用水

处理池

1.08

1.08

4.32

沉淀池

洗车平台用水

4.32

0.28

旱厕

1.12

1.4

生活用水

0.6

新鲜水

39.48

厂区洒水

0.6

1783.6

36.4

1783.6

36.4

脱硫装置用水

处理池

1.08

1.08

4.32

沉淀池

洗车平台用水

4.32

粉尘

原料入库

粉尘、噪声

入料斗

鼓风机

噪声、烟尘、氮氧化物、

二氧化硫

入窑煅烧

噪声

粉尘

底部出料

入库待售