忻府审管审批函发〔2022〕6号

忻州市忻府区行政审批服务管理局

关于忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂（原天成耐火材料厂）年产5万吨铝矾土改建项目环境影响报告表的批复

忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂：

你单位报送的《“忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂（原天成耐火材料厂）年产5万吨铝矾土改建项目环境影响报告表”的报批申请》及相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂（原天成耐火材料厂）年产5万吨铝矾土改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、忻州市忻府区恒鼎耐火材料厂（原天成耐火材料厂）年产5万吨铝矾土改建项目位于忻州市忻府区兰村乡西曲村北，占地面积6720平方米。项目主要建设内容有：拆除原有5座梭式窑，分两期建设4座竖窑及配套环保设施，新建全封闭原料库、全封闭成品库、办公用房等。项目总投资580万元，其中环保投资55万元。我局已对该项目进行了备案（项目代码：2203-140902-89-01-894464）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告表》中提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，降低对周边环境的影响。施工期扬尘控制满足“六个百分百”要求；施工废水沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘，不得外排；禁止夜间施工，采用高效低噪设备，定期对设备进行维护和保养；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。竖窑及受料口用布袋除尘+石灰石/石膏法脱硫+SCR脱硝处理设施处理后经15m高排气筒排放，在入料斗、出料口上方均设置集气罩，收集后由布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。装卸在全封闭库内进行，通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量。物料由全封闭皮带输送机输送并定期洒水。进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；运输过程中采用全封闭厢式车，限制超载。竖窑煅烧废气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》规定，含尘废气、无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3、严格落实运营期水污染防治措施。生活污水排入旱厕，定期清掏，脱硫废水经脱硫设施配套处理池处理后循环使用，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于场地、道路降尘洒水。所有废水均不得外排。

4、严格落实运营期噪声污染防治措施。选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。生活垃圾送到当地环卫部门指定地点处置，脱硫渣经脱水处理后送石膏板厂作为原料使用，废机油、废机油桶在危废暂存间暂存，由有资质单位定期回收处置。固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施分阶段竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局忻府分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局忻府分局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市忻府区行政审批服务管理局

2022年5月11日